### Кардшаринг на SKYON 1350

Данная инструкция написана на основе личного опыта и минимальной информации, так чтобы ничего лишнего, так её и воспринимайте.

Версия ПО 2.02 
Версия загрузчика 3.05 
Модель CX-GS1 

  Итак, определим самое главное, что нам нужно для просмотра шаринга на SKYON 1350. 
Смотреть можно 2 - мя способами. 

1. С помощью компьютера, связка SKYON - нульмодемный кабель - компьютер. 

2. С помощью CS-GS1 Extern IP BOX и роутера (маршрутизатор), компьютер не нужен в этом случае, только интернет. Роль роутера (маршрутизатора) может выполнять любое устройство в котором есть DHCP сервер , который может выделить IP адрес для IP BOX (а) и подключено к интернету.

### Рассмотрим 1 случай, как самый простой!

Надеюсь, что у вас антенна , приёмник настроены , каналы на НТВ+ отсканированы (я рассматриваю это вариант как самый распространённый) и Вы смотрите не кодированные каналы в L и R поляризации. Также у ВАС должен быть соединён приёмник и компьютер нуль модемным проводом, (оба конца "мамы"). В начале , если есть возможность, до предварительной настройки, кабель не режте и не удлиняйте. Лично я удлинял кабель до 20 метров, проблем с просмотром не было. 
Всё нужное ПО в приёмнике есть, мудрить не нужно. 
Если всётаки что то не хватает, ниже есть ссылка, откуда можно скачать всё необходимое. 
Далее нужно зайти в нужное меню и включить нужную опцию можно двумя способами: 

1. На пульте нажмите синию кнопку i (info) и цифру 2 или 
2.Нажмите по очереди кнопки MENU - MUTE (выключение звука) и 888 и Вы в обоих случаях попадёте в меню на картинке ниже. 

  Выбираете PC CSM ECM и нажимаете ОК. И всё! В приёмнике больше делать ничего не нужно.

Теперь переходим к компьютеру. Вам необходимо скачать программу клиент csc.exe (Card Shareing Client v0.1 rc14). Скачать можно отсюда: CМОТРЕТЬ !!!!! На этом сайте можно найти всё необходимое. 
Скачанную программу распаковать, запустить, сконфигурировать (фактически ,самое главное, выставить СОМ порт) и всё, ну нажать на старт !! 
  НО ! Чтобы ВЫ смогли смотреть "закрытые" каналы, ВЫ должны найти сервер шары который предоставит вам данные на подключение, а это делается только за деньги, часто даже за тестовое подключение. 
Полученные данные с сервера шары вводятся в файл csc.config 
Пример файла csc.config ниже: 

 192.168.0.100:10110:test:password:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
 #greate2.xicp.net:10110:dummy:dummy:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
 #ipboxtest.5166.info:10110:dummy:dummy:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
 #58.252.224.177:10110:dummy:dummy:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
 #letdoit.oicp.net:10110:dummy1:dummy1:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

  Надеюсь, что Вы поняли, что рабочая только верхняя строчка , остальные нет, потому как закоментированы. 

Ниже на рисунке начало настройки шаринг клиента,надеюсь здесь всё понятно.

Ну и так выглядит уже запущенная и работающая программа, рисунок ниже.

Как по выше описанному , так и по ниже описанному шара у меня запустилась практически с первого раза, нужно просто внимательно всё прочитать и сделать, сервер шары , правда, у меня свой. Здесь проблем меньше у меня.

### Рассмотрим 2 случай, просмотр с помощью SKYON и CS-GS1 Extern IP BOX

Устройство CS-GS1 Extern IP BOX выполнено в виде небольшого блока (рисунок ниже) и служит для соединения вашего приёмника с интернетом минуя Ваш компьютер. Проще говоря он должен соединяться с роутером, модемом или другим устройством имеющим DHCP сервер, чтобы получить IP адрес и соответственно самостоятельно выйти в интернет с помощью програм загруженных в него. 
IP BOX с одной стороны соединяется с приёмником нульмодемным проводом, к нему должно подаваться напряжение 5-12 вольт от отдельного источника питания, с другой стороны соединяется с устройством доступа к интернету ( роутер, модем и т.д.)

Далее у Вас опять выбор для перехода в новое меню в приёмнике. 
1. На пульте нажмите синию кнопку i (info) и цифру 2 или 
2.Нажмите по очереди кнопки MENU - MUTE (выключение звука) и 888 и Вы в обоих случаях попадёте в меню на картинке ниже. 
Выбираете опцию NewCS ECM

После включения опции NewCS ECM в меню Настройки времени появляются две новые строки: 
 Настройки IP-Box и 
 Сервер и естественно всё это надо настроить!

Настройка IP-Box заключается в просмотре данной опции, в 99,9 % IP адрес выдаётся автоматически DHCP сервером.

А вот настройку на шаринг сервер Вам придётся производить вручную, но проблем здесь я тоже не вижу. 
Просто вводите данные полученные с кардсервера! Для НТВ+ можно получить тест у меня. Если у Вас всё ввелось и сохранилось, то далее, просто смотрите телевизор. Лично я удивился, когда после ввода всех данных у меня он заработал сразу. Хотя именно так и должно быть.